| 联系人：王帅 手机：13964154867电话：0531-86960655 82391088 传真：0531-82391088 JI NAN JINMADON automatization |
| --- |
| 产品型号：SR23 特点： 高精度0.1级PID 多功能斜率控制 最新的USB红外通讯 SR25型仪表的换代产品 可加入多种选件功能 双排大LDE五位显示 双回路自由量程输入 | SHIMADEN（岛电）SR23 |

产品介绍:

- SR23是日本岛电公司新一代的高精度PID调节器。它综合了SR25和SR253的诸多优点设计而成。具有五位显示，0.1（千度以上也带小数点）。带有大LCD显示屏，同时显示四排数据。新功能包括：单输入或双输入，伺服控制；上 位机的红外USB编程接口；外给定量参于调节输出负载的反馈运算(恒压，恒流)；双输出用于室温调节特殊的算法等 作为高精度仪表，可广泛用于半导体制造，仪表计量，传感器标定，环境试验设备，石油化工，冶金等自控领域。

- 十组可预置设定值。双输出对应的二十组独立的PID参数，以及二十组调节输出限幅。
 
- 外部模拟遥控设定功能可用于FP23和多台SR23组成的多区可编程精确控温系统。 

- 数字通讯接口（选件），可配置RS232C，RS485接口，通讯口地址范围1～98。

- 第二输出功能（选件），两组输出极性相反或相同，用于加热/制冷调节，或同极性的主辅控制。具有独立的PID参数及 输出 限幅，主要用于宽温度范围的环境试验设备。 

- 三组独立事件继电器（选件），可设20种事件，包括：上下限偏差值，偏差值外/内，上下限绝对值，设定值上下限报警，自整定，手动调节，外部遥控，斜率运行，脱机，测量值，外部遥控超量程，输出极性转变等。 

- 外部数字量输入/输出（选件）：可多达10个DI输入，13个DO输出。 

- 0～10mV，0～10V，4～20mA隔离模拟变送输出（选件）。类型：测量值，设定值，偏差值，调节输出变送。 

- 单相加热器断线和加热回路报警（选件）：电流监测范围：0.0～30.0A，0.0～50.0A 

- 零点捕捉（Low Cut）：仅当平方根开方功能开启时使用。可预设零点的门限电压，消除输入值的零点噪声。

SR23选型表：1 单回路调节器 1. SR23 微处理器核心，多功能控制器 2. 基本功能 SS 单回路，单调节输出;自由输入（详见分度表） SD 单回路，双调节输出;自由输入（详见分度表） 3. 调节输出1 Y 接点容量：240V AC 2.5A/阻性负载，1A/感性负载 I 4～20mA DC 负载阻抗：600Ω max P 固态继电器驱动12V±1.5V DC，负载电流：30mA max V 电压0～10V DC，负载电流：2mA max 4. 调节输出2 N 无 Y 接点容量：240V AC 2.5A/阻性负载，1A/感性负载 I 4～20mA DC 负载阻抗：600Ω max P 固态继电器驱动12V±1.5V DC，负载电流：30mA max V 电压0～10V DC，负载电流：2mA max 5. 模拟遥控输入或 单相加热器断线报警 ★调节输出1或2仅一路可选断线报警 仅能选择一种功能 06 0～10V DC，输入阻抗：500KΩ min 标准配置（非隔离） 04 4～20mA DC，输入阻抗：250Ω 非隔离 05 1～5V DC，输入阻抗：500KΩ min 14 4～20mA DC，输入阻抗：250Ω 隔离 15 1～5V DC，输入阻抗：500KΩ min 16 0～10V DC，输入阻抗：500KΩ min 31 Y、P输出的加热器断线报警－30A 32 Y、P输出的加热器断线报警－50A 6. 模拟变送输出1 0 无 3 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω 4 4～20mA DC，负载阻抗：300Ω max 6 0～10V DC，负载电流：2mA max 7. 模拟变送输出2 ★传感器电源或模拟变送输出， 仅能选择一种功能 0 无 3 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω 4 4～20mA DC，负载阻抗：300Ω max 6 0～10V DC，负载电流：2mA max 8 传感器电源提供：24V DC 25mA 8. 外部I/O控制信号 DI：无电压接点输入 DO：OC门输出 0 4DI，5DO 1 10DI，9DO 2 10DI，13DO 9. 通信接口 岛电标准协议 Modbus通信协议 0 无 3 RS-485（非隔离） 5 RS-485 7 RS-232C 定货例：SR23-SS-I-N-06-40-00为自由输入，单路4-20mA调节输出，非隔离0-10V模拟遥控输入，三组事件输出，4个开关量信号输入、5个开关量信号输出，非隔离4-20mA模拟变送输出。 SR23选型表：2双回路调节器 1. SR23 微处理器核心，多功能控制器 2.基本功能 DL 独立的双回路;自由输入（详见分度表） DC 两路输入，内部串级调节输出方式;自由输入（详见分度表） DS 两路输入(带运算功能)，单路调节输出;自由输入（详见分度表） DD 两路输入(带运算功能)，两路调节输出方式 3. 调节输出1 Y 接点容量：240V AC 2.5A/阻性负载，1A/感性负载 I 4～20mA DC 负载阻抗：600Ω max P 固态继电器驱动12V±1.5V DC，负载电流：30mA max V 电压0～10V DC，负载电流：2mA max 4. 调节输出2 ★DS型的调节输出2 与调节输出1一致 Y 接点容量：240V AC 2.5A/阻性负载，1A/感性负载 I 4～20mA DC 负载阻抗：600Ω max P 固态继电器驱动12V±1.5V DC，负载电流：30mA max V 电压0～10V DC，负载电流：2mA max 5. 模拟遥控输入或 单相加热器断线报警 ★调节输出1或2仅一路可选 断线报警 仅能选择一种功能 06 0～10V DC，输入阻抗：500KΩ min 标准配置（非隔离） 04 4～20mA DC，输入阻抗：250Ω 非隔离 05 1～5V DC，输入阻抗：500KΩ min 14 4～20mA DC，输入阻抗：250Ω 隔离 15 1～5V DC，输入阻抗：500KΩ min 16 0～10V DC，输入阻抗：500KΩ min 31 加热器断线报警－30A 仅当输出类型为Y、P时才能使用 32 加热器断线报警－50A 6. 模拟变送输出1 0 无 3 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω 4 4～20mA DC，负载阻抗：300Ω max 6 0～10V DC，负载电流：2mA max 7. 模拟变送输出2 ★传感器电源或模拟变送输出， 仅能选择一种功能 0 无 3 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω 4 4～20mA DC，负载阻抗：300Ω max 6 0～10V DC，负载电流：2mA max 8 传感器电源提供：24V DC 25mA 8. 外部I/O控制信号 DI：无电压接点 DO：OC门输出 0 4DI，5DO 1 10DI，9DO 2 10DI，13DO 9. 通信接口 岛电标准协议 Modbus通信协议 0 无 3 RS-485（非隔离） 5 RS-485 7 RS-232C 定货例：SR23-DL-I-P-06-40-00为自由输入，独立双回路调节，一路4-20mA调节输出，一路固态继电器调节输出，非隔离0-10V模拟遥控输入，三组事件输出，4个开关量信号输入，5个开关量信号输出，非隔离4-20mA模拟变送输出。